PROVOZNÍ ŘÁD ČERPACÍ STANICE

Každý uživatel tlakové kanalizace je povinen řídit se těmito pokyny:

► do čerpací šachty lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a

prádelny.

► do čerpací šachty nelze vypouštět např. dešťové vody, odvodnění venkovních

ploch, teras apod.

► do kanalizace nepatří:

-    kamení, štěrk, písek,

-    kovové předměty

-    rostlinné tuky, živočišné tuky, oleje

-    veškeré chemické látky - ředidla, barvy, jedy, kyseliny

-    vlhčené ubrousky, textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické

vložky apod.

-    uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti

-    do jímky nesmí přijít odpad z kuchyňského drtiče odpadů

-    a podobně.

► uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru čerpací jímky a to

zejména stěn, ovládacích prvků hladin, čerpadel, armatur ostříkáním proudem vody

v intervalech 2x – 4x ročně dle míry znečištění.

► vstupovat do jímky a dotýkat se elektrických zařízení je životu nebezpečné

(možnost nákazy a úrazu el. proudem).

► zabezpečit poklop proti otevření, aby do ní nevniklo dítě, nebo jiná osoba. Zároveň

zachovat snadný přístup tak aby na poklopu neležela žádná břemena..

Pokud bude závada na technologickém zařízení způsobena nedodržením výše

uvedených pokynů, nejedná se o záruční opravu, ale opravu za úhradu.

V…………………………..dne…………………..

...................................

za předávajícího

.................................

za přebírajícího